„Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16.

Załącznik nr 1 (1.4) do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 4: PRACOWNIA JĘZYKOWA

| Lp. | Nazwa elementu pracowni | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompletny system do nauczania języków obcych składający się z 24 stanowisk uczniowskich ze słuchawkami składający się z: |  |
|  | Jednostka centralna systemu z wbudowanym komputerem | - metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora; wymiary max: 40 cm x 13 cm x 30 cm; obsługa z wbudowanego komputera PC za pośrednictwem programu, - 8 wejść mono sygnału Audio (4 stereo), 2 wyjścia audio, wejście słuchawkowe, - uruchamianie centralki za pomocą włącznika od komputera, - wbudowany wzmacniacz stereo min. 2x40 max, 4Ohm; 2x20W 8ohm przy 1KHz,max. 10%THD, - sterowanie mikroprocesorowe, - cyfrowa regulacja siły głosu z mikrofonów, z wejścia magnetofonowego, z wejścia DVD, regulacja siły oraz barwy głosu w głośnikach oraz słuchawkach bezpośrednio z oprogramowania, nie dopuszcza się sterowania z systemu lub innych aplikacji, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon), wyjście na głośniki, wbudowany procesor DSP z funkcją symulacji zakłóceń rozmów telefonicznych, - zasilanie jednostki centralnej 230V, - certyfikat CE – należy załączyć do oferty. | 1 |
|  | Oprogramowanie sterujące PC | - program umożliwiający obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera, monitora dotykowego, interface użytkownika z ikonami numerów stanowisk i nazwiskami lub imionami słuchaczy, timer, imienna lista wg numerów stanowisk, źródła dźwięku, regulatory głośności oraz barwy (tony wysokie oraz niskie), programowalne przyciski zapamiętujące układ sali, - program realizuje wszystkie funkcje dostępne w pracowni, - Obsługa za pomocą Drag&Drop. | 1 |
|  | Monitor dotykowy wbudowany do blatu biurka lektora | Sterowanie klasopracownią za pomocą monitora dotykowego wbudowanego trwale do blatu biurka nauczycielskiego - wielkość ekranu: min. 21”, rodzaj wyświetlacza: IPS TFT z podświetleniem W-LED, wielkość plamki: max. 0.248 mm, jasność: min. 250 cd/m², kontrast: min. 1000:1, kąty widzenia obrazu: min. 178° H / 178° V (CR 10:1), naturalna rozdzielczość pracy: min. 1920 x 1080 @ 60 Hz, sygnał wejściowy: D-Sub, HDMI, wsparcie HDCP, panel dotykowy – PCT, rozdzielczość dotyku min. 4096 x 4096 punktów, żywotność przekracza 350 milionów dotknięć na 1 punkt, twardość powierzchni przekracza poziom 7H w skali Mohsa, dokładność < 2mm, temperatura pracy - 20°C do +60°C, wilgotność 10%-90% 40°C, rozpoznawanie dotyku: goły palec, siła nacisku <30 g, transparentność >90%, kontroler USB, - obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej za pomocą monitora dotykowego. | 1 |
|  | Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy | - dwie ścieżki rejestratora dają możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia, funkcja magnetofonu i rejestratora, 10 znaczników wyodrębniających część zapisu, wybór prędkości odtwarzania, - graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy. | 1 |
|  | Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem dynamicznym | trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, izolowane akustycznie słuchawki: pasmo przenoszenia 40-14,400 Hz, impedancja 2 x 400 Ohms, czułość >98 db, maksymalna moc wyjściowa 100 mW, mikrofon o charakterystyce dynamicznej 200 Ohm, eliminujący szum otoczenia: na giętkim pałąku ułatwiającym nastawienie bez ryzyka uszkodzenia, pasmo przenoszenia 40-15,000 Hz, miękka elastyczna obudowa oraz duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, przewód wzmocniony linką stalową zapobiegający zerwaniu. | 25 |
|  | Pojedynczy pulpit uczniowski | przycisk zgłoszenia - przyciśnięcie skutkuje zapaleniem się diody przy właściwym numerze stanowiska na pulpicie lektora i na pulpicie ucznia, dwukolorowa sygnalizacja diodowa (LED) usprawniająca komunikację uczeń – lektor (wezwanie ucznia, informacja o podsłuchu) regulacja siły dźwięku (potencjometr) - pozwala każdemu uczniowi dostosować optymalny dla niego poziom dźwięku wejście audio (jack) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i odsłuch oraz dystrybucję odtwarzanego audio do lektora i pozostałych stanowisk wyjście audio (jack) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach roboczych gniazdo słuchawkowe DIN 5 pin, metalowa obudowa, złącze D-Sub 9 pin, montowany w blacie biurka uczniowskiego Dopuszcza się jako rozwiązanie równoważne zastosowanie podwójnych pulpitów ucznia tzn. dwa pulpity zamontowane w jednej obudowie. | 24 |
|  | Głośnik montowany w osłonie biurka lektorskiego | - 2-drożne głośniki współosiowe, moc max: 80W, impedancja: 4 Ω, pasmo przenoszenia: 100Hz - 20000Hz, czułość: 88 dB 1W/1M, rozmiar magnesu: 5.3oz, średnica: 6.3 Cal, - głośniki mają umożliwić prowadzenie wykładu przez lektora oraz transmitować dźwięk z wejść audio przez wszystkie głośniki. | 2 |
|  | Wymagania dodatkowe | - gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy w tym na słuchawki, - dołączone do oferty certyfikaty CE na pracownię i słuchawki, - dołączone do oferty certyfikaty potwierdzające dopuszczenie oferowanych mebli do pracowni językowej do stosowania w szkołach, tj. że meble są zgodne z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-01:1990. Min 10 kolorów płyty meblowej do wyboru. Możliwość łączenia kolorów płyty, - dołączone do oferty certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2008 dla producenta sprzętu; ISO 9001 dla autoryzowanego serwisu, - oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub wdrażania elektroniki użytkowej (producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny), - oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub wdrażania elektroniki użytkowej (producent posiada certyfikat ISO 14001 lub równoważny), - urządzenia są dystrybuowane zgodnie z normami jakościowymi PNEN ISO co najmniej 9001:2008 lub równoważnymi w zakresie realizacji rozwiązań dla sal dydaktycznych, - oferowane urządzenia muszą posiadać na terenie autoryzowany przez producenta serwis, w którym wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną w zakresie co najmniej serwisowania elektroniki użytkowej (serwis posiada certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny). Dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty, - nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię, - dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim, - dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny i przeszkolenie użytkowników z obsługi pracowni. | - |
|  | Opis oprogramowania | Funkcje realizowane w pracowni: - dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki (maksymalnie nie mniej niż 16 grup), - członkowie kilku grup widoczni jednocześnie na pulpicie bez konieczności podglądania danej, zmiana osób w grupie bez konieczności wchodzenia do grupy - praca w grupach: ◦ podział słuchaczy na dowolne grupy (max 16 nie mniej niż 16), które jednocześnie realizują własne programy (max 8) (np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje), ◦ dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami, ◦ szybkie (jednym przeciągnięciem ikonki) przerzucenie ucznia do innej grupy, ◦ konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora, ◦ konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy, ◦ konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy, ◦ konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez, ◦ część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w grupie A słucha tej dyskusji, - praca w parach: ◦ podział słuchaczy na pary (max nie mniej niż 16 par), które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się pomiędzy parami (podział odbywa się według dowolnych numerów stanowisk np..: 1+9, 5+12, itd.), ◦ konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym, ◦ konwersacja uczniów w parach z nauczycielem, ◦ podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy, ◦ konwersacja z uczniem, parą lub grupą, ◦ konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy- jednej z grup, ◦ konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- jednej z grup, • zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV, • wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do wybranych uczniów, • prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. Funkcje dostępne dla słuchacza: • praca indywidualna, ◦ odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora, (możliwość pracy z ośmioma różnymi programami równocześnie) ◦ odsłuch wykładu lektora, ◦ konwersacja z lektorem, ◦ konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą, ◦ powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD ◦ kontrola własnej wymowy, • praca w parach, ◦ podsłuch przez lektora wybranej pary, ◦ konwersacja wybranej pary z lektorem, • praca w grupach, ◦ odsłuch programu nauczania przez grupę, ◦ odsłuch wykładu lektora przez grupę, ◦ konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora, ◦ konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy, ◦ konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy, ◦ konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez, ◦ konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę, • w każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela, • w każdym trybie uczeń posiada podsłuch swojego głosu. Funkcje dodatkowe: • timer odmierzający czas pracy, • podłączenie urządzeń audio do stanowiska uczniowskiego, • jednoczesny odsłuch audycji z podłączonego urządzenia i informacji płynących z sali (np. poleceń nauczyciela), • jednoczesne nagrywanie na podłączonym urządzeniu słyszanej audycji oraz własnego głosu, • możliwość podłączenia komputera, Orogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z licencją na wszystkie stanowiska lub z 1 licencją na urządzenie obsługujące wszystkie stanowiska: • jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych, • jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku, • zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach (głos nauczyciela, audycja) i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach, • odtwarzanie nagrania w różnym tempie -pozwala na dokładne wsłuchanie się i odwzorowanie danego zwrotu, • graficzne wykresy przebiegu dźwięku (oscylograf) do porównywania ścieżek np. własnego, nagranego głosu i oryginału, • zakładki służące do zaznaczenia fragmentu audycji, który chcemy powtarzać, - włączenie i wyłączenie własnego podsłuchu, * indywidualna regulacja siły głosu w słuchawkach przez nauczyciela i uczniów, * regulacja głośności wyjść do nagrywania, * możliwość włączenia głosu nauczyciela na głośniki sali, • tworzenie list obecności uczniów, * możliwość sortowania list obecności po liczbie porządkowej/nazwisku/numeru stanowiska, * możliwość szybkiego importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML,CSV) * przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk, automatyczne przyporządkowanie ikony płci ucznia według imienia * włączenie lub wyłączenie podsłuchu własnego uczniów, * możliwość wyłączania słuchawek uczniów, * dystrybucję do max 8 dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup, * nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego źródła) oraz jednocześnie głos nauczyciela objaśniającego daną audycję, * dystrybucję dźwięku z komputera lektora do stanowisk uczniów, * przełączanie źródła dźwięku, * rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego. Funkcje specjalne: * tworzenie list obecności uczniów, * możliwość szybkiego importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML,CSV), * sortowanie listy uczniów po nazwisku i numerze stanowiska, * automatyczne przyporządkowanie ikony płci ucznia według imienia, * dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki; kto z kim ma być w grupie dyskusyjnej - o tym decyduje nauczyciel (rozmieszczenie stanowisk nie może stanowić przeszkody), * losowe (generowane z systemu) tworzenie grup dyskusyjnych składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób, * tworzenie grup dyskusyjnych (roboczych) składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób siedzących obok siebie (układanie kolejne), * możliwość stworzenia 16 dowolnych grup dyskusyjnych, * sposób tworzenia i edytowania grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop), * zapamiętywanie układu sali (osiem programowalnych przycisków, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku) z nadaniem nazw przycisków programowalnych, * możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje INNY program), * regulacja głośności poszczególnych wejść audio, * przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym, * cyfrowa regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących), * możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów, * możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup / wejść audio. | 1 |
|  | Meble przygotowane pod system nauczania języków obcych dla 24 uczniów i nauczyciela składające się z : |  |
|  | Stoliki uczniowskie dwuosobowe: | - dedykowane meble z płyty, okleinowane przeznaczone do systemu pracowni językowej ułożone w kształcie litery U w kształcie tzw. „piły” umożliwiające bezpośredni kontakt wzrokowy nauczyciela z uczniami zawierające: - biurka uczniowskie dwuosobowe i/lub jednoosobowe, - krzesła/fotele uczniowskie - ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy, - elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 cm, - do oferty należy dołączyć certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 12 |
|  | Krzesła ergonomiczne dla uczniów: | - krzesła ergonomiczne rozmiar 5 (wzrost 146-176cm – 6 szt.); kolor szary - krzesła ergonomiczne rozmiar 6 (wzrost 159-188cm – 18 szt.); kolor szary - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy - stelaż (nogi krzesła) – stal malowana proszkowo - w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania - forma krzesła wklęsło-wypukła - wymagane stosowne certyfikat dopuszczające do użytku szkolnego | 24 |
|  | Biurko nauczycielskie: | - elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone, - biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny, - nadstawka na monitor dotykowy z płyty meblowej umożliwiająca zabudowanie monitora dotykowego pod kątem 150-250, - do oferty należy dołączyć certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 1 |
|  | Krzesło dla nauczyciela: | - ergonomiczne krzesło obrotowe z podstawą jezdną rozmiar 6; kolor szary. - siłownik pneumatyczny umożliwiający zmianę wysokości siedziska - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy - stelaż (nogi krzesła) – stal malowana proszkowo - w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania - forma krzesła wklęsło-wypukła - wymagane stosowne certyfikat dopuszczające do użytku szkolnego | 1 |
|  | System przeprowadzania testów składający się z: |  |
|  | Piloty do przeprowadzania testów: | - technologia komunikacji radiowa - wyświetlacz LCD wyświetlający informację o udzielonej odpowiedzi, kanale na jakim pracuje pilot, poziom naładowania baterii, potwierdzenie przesłania odpowiedzi do systemu - klawiatura alfanumeryczna zawierająca znaki specjalne oraz dedykowane przyciski do nawigacji min.20 klawiszy - możliwość pracy pilotów w trybie samodzielnym - umożliwianie umożliwiające rozwiązywanie testów: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, testów tak/nie, testów prawda/fałsz, udzielanie odpowiedzi tekstowych i numerycznych (rozumianych jako udzielanie odpowiedzi na pytania których odpowiedzi sformułowano w formie list numerowanych literowo lub numerycznie a nie odpowiedzi w formie tekstów w formie wyrazów lub zdań pisanych z klawiatury alfanumerycznej) - zasięg pracy pilot-odbiornik min 50m 30m - zasilania baterie AAA; średnia żywotność baterii 6-12 miesięcy | 24 |
|  | Odbiornik systemu przeprowadzania testów | - technologia radiowa - zasięg pracy pilot-odbiornik min 50m 30m | 1 |
|  | Oprogramowanie systemu przeprowadzania testów | - oprogramowanie do obsługi systemu testowania z wykorzystaniem pilotów umożliwiające rozwiązywanie testów: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, testów tak/nie, testów prawda/fałsz, udzielanie odpowiedzi tekstowych i numerycznych - tworzenie pytań i testów w różnych formatach - sporządzanie raportów indywidualnych dotyczących pojedynczych uczestników - sporządzanie raportów dotyczących poszczególnych pytań i udzielanych odpowiedzi | 1 |
|  | Walizka do przechowywania pilotów i odbiornika systemu przeprowadzania testów: | - Walizka do przechowywania min. 32 pilotów | 1 |