Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 176682-2013 z dnia 2013-05-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wegorzewo
Przedmiotem zamówienia jest zakup używanej koparko-ładowarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach. Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu...
Termin składania ofert: 2013-05-17

Wegorzewo: Zakup używanej koparko - ładowarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach
Numer ogłoszenia: 91231 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176682 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach, Ogonki 6, 11-600 Wegorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 421 76 50, faks 87 421 76 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanej koparko - ładowarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup używanej koparko-ładowarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach. Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia. Dane techniczne i wyposażenie koparko-ładowarki: paparametry techniczne przedmiotu dostawRok produkcji koparko-ładowarki nie starsza niż z 2006 r. silnik wysokoprężny czterocylindrowy o pojemności 4 - 4,5 l czterocylindrowy z turbodoładowaniem o mocy min 100 KM, Moc:100 KM Liczba przepracowanych mtg - nie więcej niż 8 500 mtg napęd na obie osie 4 x 4 skrzynia biegów Powershift zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna 4 biegi do przodu i 4 biegi do tyłu pozwalająca na płynną zmianę biegów pod obciążeniem oraz uzyskanie szybkich cykli pracy maszyny, przednia oś skrętna, ogumienie przód 12,50 x 20 100% nowe, ogumienie tył 18,4 x 26 zużycie nie większe niż 30%, układ hamulcowy wyposażony we wspomaganie na tylne i przednie koła, załączany hydraulicznie, jednotarczowy szczękowy na wyjściowym wale napędowym, hamulec postojowy załączany ręcznie, układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,tylne ramię teleskopowe, kabina wyposażona w ogrzewanie, wentylator, regulowany fotel operatora, otwieraną tylną szybę z wycieraczką, 2 lusterka wsteczne, lusterko tylne, światła robocze, parametry robocze udźwig od 3000 do 3600 kg, maksymalna głębokość kopania 5,50 m, maksymalna wysokość załadunku 4,72 m, kąt obrotu łyżki 201°, zasięg od 5,30 - 6,60 m, blokada obrotu, wyposażenie maszyny koparko -ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, koparko - ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej, widły do palet w wyposażeniu + łyżka przednia 6w1, pojemność 1,00 m3, łyżka koparkowa 90 cm, łyżka skarpowa, lampa migowa, radio, immobiliser Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w cenie sprzętu. Faktura VAT Co najmniej cztery zdjęcia oferowanego sprzętu tabliczka znamionowa, licznik motogodzin, wyposażenie, stan zewnętrzny Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy, w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy stan faktyczny będzie znacząco różnił się od danych technicznych i wyposażenia koparko-ładowarki. Warunki dostawy: Koparko-ładowarkę należy dostarczyć na koszt Dostawcy do Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach, Ogonki 6, 11-600 Węgorzewo na miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z odpowiednią dokumentacją.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- TO-MEX Tomasz Budziszewski, Moniuszki 65, 06-200 Maków Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139024,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 169799,00

- Oferta z najniższą ceną: 169799,00 / Oferta z najwyższą ceną: 169799,00

- Waluta: PLN.

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Ogonkach

Łukasz Krupa