Załącznik nr 1a

Dane techniczne oferowanej koparko-ładowarki

Od Wykonawcy wymaga się wykazania, że oferowany sprzęt spełnia minimalne wymagania w SIWZ parametry techniczne

| l.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji koparko-ładowarki nie starsza niż z 2006 r. |  |
| 2 | silnik wysokoprężny czterocylindrowy o pojemności 4 – 4,5 l czterocylindrowy z turbodoładowaniem o mocy min 100 KM |  |
| 3 | Moc:100 KM |  |
| 4 | Liczba przepracowanych mtg - nie więcej niż 8 500 mtg |  |
| 5 | napęd na obie osie 4 x 4 |  |
| 6 | skrzynia biegów Powershift zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna 4 biegi do przodu i 4 biegi do tyłu pozwalająca na płynną zmianę biegów pod obciążeniem oraz uzyskanie szybkich cykli pracy maszyny, |  |
| 7 | przednia oś skrętna, |  |
| 8 | ogumienie przód 12,50 x 20” 100% nowe, |  |
| 9 | ogumienie tył 18,4 x 26” zużycie nie większe niż 30% |  |
| 10 | układ hamulcowy wyposażony we wspomaganie na tylne i przednie koła, załączany hydraulicznie, jednotarczowy szczękowy na wyjściowym wale napędowym, hamulec postojowy załączany ręcznie |  |
| 11 | układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie |  |
| 12 | tylne ramię teleskopowe |  |
| 13 | kabina wyposażona w ogrzewanie, wentylator, regulowany fotel operatora, otwieraną tylną szybę z wycieraczką, 2 lusterka wsteczne, lusterko tylne, światła robocze |  |
| 14 | udźwig od 3000 do 3600 kg |  |
| 15 | maksymalna głębokość kopania 5,50 m |  |
| 16 | maksymalna wysokość załadunku 4,72 m |  |
| 17 | kąt obrotu łyżki 201°, |  |
| 18 | zasięg od 5,30 – 6,60 m |  |
| 19 | blokada obrotu |  |
| 20 | koparko –ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej |  |
| 21 | koparko – ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej |  |
| 22 | widły do palet w wyposażeniu + łyżka przednia 6w1, pojemność 1,00 m3 |  |
| 23 | łyżka koparkowa 90 cm |  |
| 24 | łyżka skarpowa |  |
| 25 | lampa migowa |  |
| 26 | radio |  |
| 27 | immobiliser |  |
| 28 | Faktura VAT |  |
| 29 | Co najmniej cztery zdjęcia oferowanego sprzętu (tabliczka znamionowa, licznik motogodzin, wyposażenie, stan zewnętrzny). |  |
| 30 | Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, - w cenie sprzętu |  |

...................................................

miejscowość, data

..................................................................

czytelny podpis uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy