Węgorzewo, 14.03.2011 r.

ZDP/342-Pzp/03a/11

Do wszystkich Wykonawców

Dot: Zapytań do treści SIWZ w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na: roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1817N od m. Piłaki Małe do m. Gębałka w Powiecie Węgorzewskim” W dniu 11.03.2011 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ (dot. dokumentacji projektowej). Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r. (DZ. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759), Zamawiający zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ na stronie internetowej, na której udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła, wraz z wyjaśnieniami. Jednocześnie informuje się, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Treść zapytań:

1). W projekcie technicznym występuje podbudowa z betonu asfaltowego o dwóch grubościach 5 cm i 9 cm i uziarnieniu 0/16 każda. W szczegółowej specyfikacji technicznej dla tych grubości przewidziane jest uziarnienie 0/25. Prosimy doprecyzować uziarnienie podbudowy bitumicznej. 2). W projekcie technicznym występuje warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego wykonana w grubości do 3cm. W szczegółowej specyfikacji technicznej dla tej warstwy przewidziane jest uziarnienie 0/25. Przy takim uziarnieniu minimalna zgodnie ze sztuką budowlana grubość warstwy powinna wynosić 5-6 cm. Prosimy doprecyzować uziarnienie warstwy wyrównawczej. 3) W przedmiarach dołączonych do SIWZ brak jest pozycji dotyczących wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci znaków U-3a i U3b, oraz słupków U-2a. 4) W projekcie technicznym oraz stałej organizacji ruchu znaki pionowe winny być wykonane na podkładzie z blachy stalowej, natomiast wg SST na podkładzie aluminiowym (droższym). Prosimy ujednolicić podkład tarczy znaków pionowych. 5) W projekcie technicznym oraz stałej organizacji ruchu znaki pionowe winny być wykonane wszystkie z folii odblaskowej II generacji, natomiast wg SST znaki mają być wykonane z folii odblaskowej I generacji z wyjątkiem znaku A-7. Prosimy o ujednolicenie rodzaju folii odblaskowej. 6) Jeżeli znaki mają być wykonane z folii odblaskowej I generacji, to znaki B-20 i D-6 należy skalkulować jako znaki z folią odblaskową II generacji? 7) Czy przy niewykonywanych zatokach autobusowych w etapie I należy skalkulować ustawienie znaków D-15? 8) Z dokumentacji technicznej wynika, że w przeważającej części podłoża występują grunty z grupy nośności G4 i G3 (8 otworów badawczych na 10). Ponadto przy wykonywaniu poszerzeń i płytkich wykopów do 30 cm, grunt będzie składał się z humusu lub będzie posiadał liczne przewarstwienia humusu. Natomiast przedmiar robót przewiduje wykorzystanie aż 50% grunty z wykopu. Nszym zdaniem grunt pozyskany w powyższy sposób nie nadaje się do wykonania nasypów zgodnie z SST. Także zgodnie z SST D.02.03.01 „grunty uzyskane z wykopów na trasie drogi nie powinne być wykorzystane do budowy nasypów”. W związku z powyższym: - czy całość nasypu wykonać z gruntu z dokopu? - czy cały grunt z wykopu odwieźć na odkład? Wyjaśnienia Zamawiającego: Ad. 1) Podbudowę z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i 9 cm należy wykonać o uziarnieniu 0/16. Ad. 2) Warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego o grubości do 3 cm należy wykonać o uziarnieniu 0/12,8. Ad. 3) Oznakowanie poziome i pionowe (wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu w postaci znaków U-3a, U-3B oraz U-2)wykona Inwestor we własnym zakresie. Ad. 4) Wykonanie oznakowania leży po stronie Inwestora (we własnym zakresie) Ad. 5) Wykonanie oznakowania leży po stronie Inwestora (we własnym zakresie) Ad. 6) Wykonanie oznakowania leży po stronie Inwestora (we własnym zakresie) Ad. 7) Wykonanie oznakowania pionowego leży po stronie Inwestora (we własnym zakresie) Ad. 8) Ostateczna decyzja o przydatności gruntu pozyskanego z wykopu zostanie podjęta w trakcie wykonywania robót wykonawczych w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Jednakże zaleca się przyjęcie pewnej rezerwy kosztów na ewentualną konieczność odwiezienia gruntu z wykopu na odkład oraz przywiezienie gruntu na nasyp.

/-/ WICESTAROSTA

Krzysztof Kołaszewski