DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz z towarzysząca infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo”, ogłoszonego w portalu internetowym BZP nr 211075-2010 w dniu 05.08.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r. (DZ. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759), Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zmiana treści SIWZ dotyczy Rozdziału XII „OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY”.

Zmienia się brzmienie punktu 2, w podpunkcie 2.2,

z:

„2.2 W związku z prowadzonymi pracami, polegającymi na umieszczeniu pod jezdnią drogi nr 4323N infrastruktury technicznej, Wykonawca musi doliczyć do kosztów wykonania nawierzchni asfaltowej, wartość robót polegających na:

- wymontowaniu ok. 600m2 płyt drogowych betonowych, którymi został zakryty wcześniejszy wykop oraz przewiezienie płyt na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 10 km.

- uzupełnienie kruszywem wraz z zagęszczaniem miejsca po wymontowanej płycie betonowej zgodnie ze specyfikacją techniczną D-04.04.02.”

na:

„2.2 W związku z prowadzonymi pracami, polegającymi na umieszczeniu pod jezdnią drogi nr 4323N infrastruktury technicznej, Wykonawca musi doliczyć do kosztów wykonania nawierzchni asfaltowej, wartość robót polegających na:

- wymontowaniu ok. 400 m2 płyt drogowych betonowych, którymi został zakryty wcześniejszy wykop oraz przewiezienie płyt na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 10 km.

- uzupełnienie kruszywem wraz z zagęszczaniem miejsca po wymontowanej płycie betonowej zgodnie ze specyfikacją techniczną D-04.04.02.”

II. Termin na składanie ofert nie ulega zmianie.

STAROSTA

/-/ Halina Faj

Węgorzewo, dn. 06.08.2010 r.